Министерство образования республики беларусь

уо «ЖЛОБИНСКИЙ государственный                                       ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

# методические указания

по сбору исходной информации

для выполнения дипломного проекта

специальность 2-74 06 01 «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства»

Жлобин

2010

- Общие указания по сбору информации

для дипломного проектирования

Собранная для выполнения дипломного проекта информация должна позволить проанализировать природно-производственные условия, оценить результаты хозяйственной деятельности, сделать выводы об эффективности системы организации, управления производством, технологий возделывания сельскохозяйственных культур в хозяйстве, наметить конкретные пути совершенствования работы механизированных подразделений и служб. Достоверность и обоснованность материалов подтверждаются главными специалистами хозяйства.

На преддипломной практике собирают необходимую для выполнения дипломного проекта документацию: операционные и технологические карты по техническому обслуживанию машин и оборудования, технологические карты по возделыванию культур, данные по нормированию работ, по агрегатированию энергонасыщенных тракторов, применению поточно-группового или поточно-циклового способа использования техники в хозяйстве; знакомятся с оборудованием центральной ремонтной мастерской и пунктов ТО,  методами организации ТО и хранения машин в хозяйстве.

Кроме указанных материалов необходимо собрать информацию по организации охраны труда, защите окружающей среды в соответствии с выданным заданием.

Источниками исходной информации являются план развития предприятия (района), производственно-финансовый план, годовые отчеты, данные статистического и бухгалтерского учета, инвентаризационные ведомости, ведомость паспортизации полей и другие.

В основном, все собранные данные должны быть представлены в виде таблиц, где приводятся цифровые показатели. Каждой таблице должно предшествовать описание существа вопроса, а после таблицы дан краткий анализ содержащихся в ней данных и сформулированы соответствующие выводы.

Данные оформляются в соответствии с требованиями ЕСКД. Количественные показатели представляют в единицах системы СИ. Величины, полученные расчетом или опытным путем, округляют до ближайших знаков, определяемых требуемой точностью опыта.

При прохождении преддипломной практики согласуется необходимость разработки или совершенствования для хозяйства конструкции машин; технологического процесса и т.д.; выявляются недостатки в хозяйственной деятельности агропромышленного предприятия. В проекте предлагаются рекомендации по совершенствованию работы инженерно-технических служб; машинно-тракторного парка, используемых технологий; по повышению уровня механизации производственных процессов, рентабельности производимой продукции и т.д.

- Порядок и методика сбора и отображения

исходной информации

Собранная информация излагается и анализируется в первом и втором разделах расчетно-пояснительной записки дипломного проекта, в которых описываются природно-производственные условия и приводятся результаты хозяйственной деятельности агропромышленного предприятия.

2.1. Производственно-экономическая характеристика предприятия

    - 2.1.1. Общие сведения о хозяйстве

Здесь дается описание географического расположения хозяйства и характеристика дорог, указываются административные центры, ближайшие железнодорожные станции, базы снабжения и сбыта продукции и расстояния до них.

Данные по административно-хозяйственному устройству, наличию отделений, бригад, населенных пунктов, количеству трудоспособного населения представляют в форме табл. 2.1.

Таблица 2.1

Наличие населенных пунктов, производственных объектов

и трудовых ресурсов в хозяйстве

| Участок | бригада | Населенные пункты | Кол-во дворов | Трудоспо- собных жителей | Производ- ственные объекты | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Организационно-экономическую характеристику хозяйства представляют основными показателями и уровнем производства продукции (табл. 2.2.). по данным табл. 2.2. делают вывод об уровне фондообеспеченности хозяйства (высокий, низкий) в сравнении с соответствующими показателями по району и области.

Таблица 2.2.

Производственные показатели хозяйства

| Показатели | Годы |
| --- | --- |
|  | 200_ | 200_ | 200_ |
| Площадь с/х угодий, га в т.ч. пашни, га Валовое производство Зерна Картофеля Сахарной свеклы кормовой свеклы Льноволокна Приходится на 100 га с/х угодий крупного рогатого скота, голов Произведено на 100 га с\х угодий валовой продукции молока, тыс. руб. денежной выручки мяса, тыс. руб. денежной выручки Среднегодовое количество работающих Приходится на одного среднего работника с/х угодий, га пашни, га Произведено валовой продукции, на 1 час, руб Всего В т.ч. в растениеводстве В животноводстве Прибыль, тыс. руб., всего на 100 га с/х угодий Уровень рентабельности, % |  |  |  |

По структуре товарной продукции определяют главные и дополнительные отрасли, устанавливают специализацию и направление хозяйства (если три отрасли дают 75% поступления денежных средств, то хозяйство имеет три главные отрасли, если они не дают 75% поступлений – то специализация не сложилась).

Примеры специализации: скотоводческая мясо-молочного направления; скотоводческо-зерновая, и т.д. Информацию о специализации и направлении хозяйства можно получить у главного экономиста хозяйства.

    - 2.1.2. природно-климатические условия.

В этом пункте описывается климат, приводятся данные по паспортизации полей: рельеф почвы, площади полей, длины гонов, обобщенные поправочные коэффициенты на норму выработки и расхода топлива, указывается номер группы хозяйства, к которому оно отнесено, балл пашни.

    - 2.1.3. краткая характеристика растениеводства.

земельный фонд и его использование характеризуют данными табл. 2.3.

Таблица 2.3.

Состав и структура землепользования хозяйства

| Составляющие земельного фонда | Площадь, га | В % к общей площади | В % к площади сельхозугодий |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая земельная площадь Всего сельхозугодий, из них: Пашня Приусадебные участки Естественные сенокосы и пастбища, в т.ч.: Улучшенные Прочие земли |  |  |  |

Приводятся структура посевных площадей и урожайность с.-х. культур (табл. 2.4 и 2.5).

Таблица 2.4.

Состав и структура посевных площадей, га

| Наименование культуры | 200_ | 200_ | В перспективе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | га | в % к пашне |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Зерновые и зернобобовые в т.ч. Озимые Ячмень Овес Люпин Другие 2. пропашные Картофель Кормовые корнеплоды Сахарная свекла 3. кормовые Силосные без кукурузы Кукуруза на силос и т.д. Многолетние травы Однолетние травы, всего, в т.ч. на Сено Сенаж Зеленый корм 4. Повторные посевы однолетних 5. Лен Прочие культуры Всего: пашни Посевов |  |  |  |  |

Таблица 2.5.

Урожайность сельскохозяйственных культур, т/га

| культуры | 20.. | 20.. | 20.. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт |
| Зерновые, в т.ч.: рожь пшеница ячмень овес люпин на зерно картофель кукуруза лен: треста волокно семена сахарная свекла кормовая свекла и т.д. |  |  |  |  |  |  |

Для культуры или группы культур приводят экономические показатели их возделывания и структуру себестоимости продукции (табл. 2.6 и 2.7). По результатам анализа данных этих таблиц устанавливают тенденцию изменения трудоемкости и себестоимости продукции и указываются пути их снижения.

Таблица 2.6

Затраты труда и себестоимость продукции растениеводства

| Культура | Затраты на 1 т |
| --- | --- |
|  | 20.. | 20.. | 20.. |
|  | часы | руб | часы | руб | часы | руб |
| Зерновые, всего В т.ч.: озимые ячмень картофель (и так по всем культурам) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.7

Структура себестоимости продукции (по культурам)

| Статья затрат | 20.. | 20.. | 20.. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Руб./т | В % к итогу | Руб./т | В % к итогу | Руб./т | В % к итогу |
| Зарплата с начислениями Семена Удобрения Топливо и смазоч. материалы Амортизация основ. средств Текущий ремонт Прочие основные затраты Общехозяйственные и обще-производственные затраты |  |  |  |  |  |  |
| Всего затрат |  |  |  |  |  |  |

Важным условием получения высоких и устойчивых урожаев является правильная система применения удобрений и комплекс мероприятий по сохранению и повышению плодородия почв, которые приводятся в табл. 2.8.

Таблица 2.8

Комплекс мероприятий сохранения и повышения плодородия почвы

| Перечень мероприятий | Культуры |
| --- | --- |
|  | карто-фель | озимые зерновые | ячмень, овес и . | сахарная свекла | кукуруза на силос | лен и др. |
| Внесение органических удобрений, т/га Внесение минеральных удобрений, кг/га, дּв, т.ч. азотных фосфорных калийных Известкование почвы, т/га |  |  |  |  |  |  |

Необходимо ознакомиться с технологическими процессами, выполняемыми в растениеводстве: составить технологические схемы возделывания и уборки с/х культур, описать прогрессивные агротехнические мероприятия, дать сравнительный анализ технологических процессов. Следует обратить внимание на принципы организации труда, внедрения хозрасчетных отношений.

Данные детализируются и уточняются с главными специалистами и руководителями хозяйств.

2.1.4. Краткая характеристика животноводства

указывается наличие животноводческих ферм, их специализация (отрасль), размеры и плотность поголовья и продуктивность животных, а также экономические показатели. Необходимо проанализировать уровень механизации производственных процессов в животноводстве и описать механизацию доения, приготовления кормов, удаления навоза и т.д.

Данные представляют по форме таблицы 2.9.

Таблица 2.9.

Показатели состояния животноводства

| Показатели | Годы |
| --- | --- |
|  | 20.. | 20.. | 20.. | На перспективу |
| Поголовье животных крупного рогатого скота в т.ч.коров свиней Приходится на 100 га с/х угодий крупного рогатого скота, в т.ч коров свиней На 100 га пашни Продуктивность животных: среднегодовой удой на 1 корову, кг среднесуточный привес КРС, г Себестоимость 1 т, руб/т молока привеса КРС привеса свиней Затраты труда на 1 т, чел/ч молока привеса КРС привеса свиней |  |  |  |  |

2.2. Анализ показателей состава и использования МТП

Ремонтно-обслуживающая база. Инженерная служба

В этом разделе приводится состав машинно-тракторного парка, количество тракторов, комбайнов, автомобилей, сельхозмашин. Дается энергообеспеченность хозяйства, мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий и энерговооруженность труда, приводятся данные по использованию техники, структура затрат по эксплуатации, ТО и ремонт МТП, описывается ремонтно-обслуживающая база и инженерная служба, приводятся сведения по механизаторам.

2.2.1Техническая оснащенность и уровень механизации работ

Данные приводятся в таблицах 2.10 и 2.11. по этим показателям путем сравнивания с нормативами потребности определяют достаточность средств по видам энергии. Уровень механизации производственных процессов в растениеводстве указывает на конкретные проблемы и позволяет наметить первоочередные задачи инженерной службы. На с/х предприятиях пересматриваются потребности в технике в связи с  переходом на новые формы хозяйствования и внедрение энергосберегающих технологий. Эти сведения должны быть освещены в отчетах.

Таблица 2.10

Техническая и энергетическая обеспеченность хозяйства по годам

| Показатели | 20.. | 20.. | 20.. | 20.., план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходится на 1000 га пашни: физических тракторов, шт., условных эталонных тракторов, шт., автомобилей, шт. |  |  |  |  |
| Энергообеспеченность, кВт/1000 га пашни |  |  |  |  |
| Энерговооруженность труда, кВт/рабочего |  |  |  |  |

Таблица 2.11

Уровень механизации работ в растениеводстве

| Вид работы | 20.. | 20.. | 20.. |
| --- | --- | --- | --- |
| Посев зерновых культур Загрузка сеялок семенами Загрузка картофелесажалок Погрузка минеральных удобрений Погрузка соломы и сена Скирдование соломы и сена Уборка картофеля комбайнами Уборка льна комбайнами Уборка сахарной свеклы Уборка кормовых корнеплодов Сортирование картофеля Закладка картофеля на хранение Измельчение и смешивание минеральных удобрений Уход за свеклой и др. работы |  |  |  |

2.2.2. состав и показатели использования тракторного парка

Данные по обеспеченности тракторами и их использованию приводятся за три предыдущих года по форме таблицы 2.12. их берут из приложения к годовому отчету хозяйства.

Таблица 2.12

Показатели состава и использования тракторов

| Перечень показателей | годы |
| --- | --- |
|  | 20.. | 20.. | 20.. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество тракторов, всего шт. на 1000 га пашни МТЗ-2522 Т-150, Т-150К МТЗ-80/82, МТЗ-1522, МТЗ-1221/1222 Т-30 (Т-25) и т.д. |  |  |  |
| Количество условных тракторов, всего шт. на 1000 га пашни на 1000 га с/х угодий |  |  |  |
| Количество пашни на 1 усл. эталонный трактор |  |  |  |
| Удельный вес тракторов в МТП, % гусеничных колесных |  |  |  |
| Суммарная энергообеспеченность, кВт на 1000 га пашни, всего в т. ч.: двигатели тракторов, двигатели автомобилей, двигатели самоходных машин, электродвигатели, прочие двигатели |  |  |  |
| Балансовая стоимость машин на 1000 га, всего в т.ч.: тракторов, с/х машин, автомобилей |  |  |  |
| Соотношение стоимости с/х машин к стоимости тракторов, руб/руб |  |  |  |
| Объем механизированных тракторных работ усл.эт. га. |  |  |  |
| Плотность (интенсивность) механизированных тракторных работ, усл.эт.га/га пашни |  |  |  |
| Количество дней работы в году на 1 трактор К-701, МТЗ-2522, МТЗ-80\82, Т-150К, Т-150, ДТ-75, МТЗ-1005/1025, Т-25, Т-25а, МТЗ-1221/1222, МТЗ-1802 и т.д. |  |  |  |
| Количество выполненных нормосмен на 1 трактор: К-701, МТЗ-2522, Т-150К, Т-150 (МТЗ-1522), МТЗ-80\82 (МТЗ-1221), ДТ-75, Т-25, и т.д. |  |  |  |
| Годовая наработка на 1 трактор: К-701, МТЗ-2522, МТЗ-80\82, МТЗ-800/820 Т-150К, Т-150, ДТ-75, МТЗ-1005/1025, МТЗ-1221/1222, МТЗ-1802, МТЗ-320, Т-25, Т-25а и т.д. |  |  |  |
| Годовая наработка на условный трактор |  |  |  |
| Коэффициент сменности по тракторам: К-701 (МТЗ-2522), Т-150К, Т-150 (МТЗ-1522), МТЗ-80\82 (МТЗ-1221), МТЗ-1221/1222, ДТ-75, МТЗ-1005/1025. |  |  |  |
| Коэффициент использования тракторов в году: К-701, МТЗ-2522, МТЗ-80\82, Т-150К, Т-150, ДТ-75, МТЗ-1005/1025, Т-25, Т-25а, МТЗ-1221/1222, МТЗ-1802 и т.д. |  |  |  |
| Расход топлива на усл.эт.га, кг/усл.эт.га |  |  |  |

Таблица 2.13

Наличие с/х машин и комбайнов

| Наименование машины | марка | Года |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20.. | 20.. | 20.. |
| комбайны Плуги Сеялки и т.д. по всем с/х машинам | СК-5 «Нива» КСК-100 Е-281 КЗР-10 КЗС-7 К-Г-6 «Полесье» «Полесье»-1500 Л-605 и др. ПГП-7-40 ПТК-9-35 ПЛП-6-35 Л-110 Л-108 СЗУ-3,6 СЗЛ-3,6 и т.д. |  |  |  |

Таблица 2.14

Использование комбайнов и самоходных машин

| Название комбайнов и схм | Среднесезонное число машин | Отработано дней на 1 машину | Выработано на 1 машину |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За день | За сезон |
| Зерноуборочные Силосоуборочные Льноуборочные Картофелеуборочные Пресс-подборщики |  |  |  |  |

Кроме данных, приведенных в табл. 2.12–2.14, следует взять данные по состоянию тракторов и машин с большим сроком эксплуатации, изношенных, требующих списания и по машинам, которым нецелесообразно проводить капитальный ремонт.

2.2.4. Показатели состава и использования автомобилей в хозяйстве

Используя данные годовой отчетности (форма 1 – автотранспорт) заполняется табл. 2.15, в которой помарочно дается краткое заключение о целесообразности дальнейшей эксплуатации автомобиля. Здесь также нужно охарактеризовать условия хранения и ТО автомобилей (особенно в зимних условиях).

По данным формы 1 – автотранспорт определяют и показатели использования автомобилей,  которые приводят в табл. 2.16.

Таблица 2.15

Автомобильный парк сельскохозяйственного предприятия

| Название | Марка и модель | количество | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобили общего назначения Автомобили-самосвалы Универсальные автомобили-загрузчики средства То и заправки машин автомобили-цистерны другие автомобили | ГАЗ-52-04 ГАЗ-52-05 ГАЗ-53А ЗИЛ-130 и т.д. ГАЗ-САЗ-3502 ГАЗ-САЗ-53Б ЗИЛ-ММЗ-554М ЗИЛ-ММЗ-555 УЗСА-40 ЗСВУ-3 ЗСК-100 АП-7 и др. АТО-4822 МПР-3901 МЗ-3904 АЦ-4,2-53А АТЗ-2 АТЗ-2 и др. |  |  |

Таблица 2.16

Показатели использования автомобильного транспорта

| Показатели | годы |
| --- | --- |
|  | 20.. | 20.. | 20.. |
| Среднегодовое число машин, шт Средняя грузоподъемность 1 машины, тонн Отработано на 1 машину, дней Коэффициент использования автопарка Общий пробег одной машины за год, км Среднесуточный пробег одной машины с грузом, км Коэффициент использования пробега Перевезено грузов на 1 машину, т Сделано т·км на одну машину Сделано т·км на 1 автотонну Коэффициент использования грузоподъемности |  |  |  |

После заполнения таблицы, проводится анализ данных, даются пояснения и выводы. Коэффициент использования автомобильного парка исчисляют как отношение количества машино-дней пребывания автомобилей в работе к общему числу машино-дней пребывания в хозяйстве. Высокий коэффициент говорит о хорошем использовании автопарка, его уменьшение - о наличии сверхплановых простоев автомобилей. При более детальном анализе необходимо установить причины простоев и дать рекомендации по их устранению. Нередки случаи, когда грузовые автомашины в отдельных хозяйствах имеют большие холостые переезды. Поэтому при  анализе необходимо обратить внимание на коэффициент использования пробега. Он представляет собой отношение расстояния, пройденного с грузом, к общему пробегу. При этом следует иметь в виду, что пробег автомашин, связанный с обслуживанием тракторного парка, считается как пробег с грузом. Увеличение коэффициента показывает на сокращение холостых пробегов, а, следовательно, и на улучшение использования грузового автотранспорта.

В хозяйствах  часто считают, что производительность автомобильного парка определяется по общему количеству сделанных тонно-километров. При такой оценке использования машин объем грузоперевозок в ряде случаев увеличивается не за счет улучшения использования автопарка, а за счет увеличения их количества. Следовательно, чтобы исключить необъективность в оценке использования автопарка, необходимо детально  проанализировать один из важнейших качественных показателей работы автопарка – себестоимость одного тонно-километра. Ее определяют как частное от деления всех затрат на содержание автотранспорта на количество выполненной работы в тонно-километрах. Уровень себестоимости тонно-километра зависит в основном от производительности автотранспорта. после анализа себестоимости 1 ткм и ее структуры дают рекомендации по ее дальнейшему снижению.

Среднесуточный общий пробег одного автомобиля определяется делением общего пробега на автомобиле – дни в работе. Среднее расстояние перевозки 1 т груза определяется делением грузооборота (ткм) на перевезенный груз (т).

При выполнении проекта по автотранспорту дополнительно, как в общем анализе хозяйственной деятельности, берутся данные по кадрам, по базе ТО, гаражам, оборудованию, динамике изменения автопарка, по организации ремонта, технического обслуживания, учета и отчетности, расходу топлива от последнего капитального ремонта, технологии ТО, нормам расчета и выработки. Целесообразно определить объем грузоперевозок при выполнении технологических полезных работ, внутрихозяйственных перевозок и внехозяйственных перевозок по результатам работы за три года.

Необходимо учесть все виды транспортных средств: грузовые, самосвальные, легковые, шасси и распределить этот объем по типам и видам машин. Нужно взять данные по затратам средств на техническое обслуживание и текущие ремонты отдельно по годам. Обратить внимание на графики технического обслуживания и технических осмотров. В конце  дается структура затрат на эксплуатацию МТП хозяйства.

Таблица 2.17

Структура затрат на эксплуатацию МТП

| Статьи затрат | затраты |
| --- | --- |
|  | всего в рублях | на 1 усл. эт. га. |
|  | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. |
|  |  |  |  | руб | % | руб | % | руб | % |
| Оплата труда (с начислениями) Топливно-смазочные материалы Амортизация Текущий ремонт Тех. обслуживание, Прочие затраты Всего затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.5. ремонтно-обслуживающая база (РОБ)

Здесь приводится описание центральной ремонтной мастерской, ее оборудования, пунктов ТО в отделениях и бригадах; наличие и характеристика передвижных средств ТО и ремонта машин. Характеризуется система технического обслуживания МТП: планирование и организация ТО, контроль за соблюдением планов ТО, пункты ТО и диагностики, наличие оборудования, участие  агропромтехники в выполнении операций ТО и диагностики, кадры, применение специализированных звеньев.

Необходимо охарактеризовать организацию хранения машин и оборудования: сектор хранения на центральном комплексе, наличие гаражей и закрытых боксов, способы хранения отдельных групп машин, типы покрытий площадок и их площади, служба машинного двора и ее возможности, наличие базы хранения в отделениях и бригадах и состояние хранения машин. Нефтехозяйство и организация заправки машин характеризуется данными по центральной базе, бригадных складов, стационарных и передвижных средств приемки и выдачи топлива и смазочных материалов, способами и средствами доставки нефтепродуктов, организацией заправки машин и учетом расхода ГСМ. Здесь же излагаются соображения о путях экономии ГСМ и денежных средств.

2.2.6. Инженерно-техническая служба

В этом пункте приводится состав и структура инженерной службы, структура управления механизированным производством, управление механизированными подразделениями в ответственные периоды полевых работ при организации использования техники поточно-групповыми или поточно-цикловыми методом.

2.2.7. Кадры механизаторов

Дается краткая характеристика кадров механизаторов, их использование и оплата труда, приводятся достижения передовиков, методы их работы, система подготовки и повышения квалификации механизаторских кадров.

Состав и использование механизаторских кадров дают по форме табл. 2.18.

Таблица 2.18

Обеспеченность хозяйства механизаторскими кадрами

и их использование

| Категория работников | Количество механизаторов |
| --- | --- |
|  | 20.. | 20.. | 20.. |
| Трактаристы-машинисты, всего из них 1 класса 2 класса 3 класса Со стажем работы до 2-х лет 2-5 лет 5-15 лет свыше 15 лет Приходится механизаторов на 10 физических тракторов занятость в рабочих днях на: механизированных работах, на ремонте, на прочих работах |  |  |  |

По данным таблицы 2.18 делается вывод о трудообеспеченности хозяйства (высокая, низкая) по сравнению с среднеобластными показателями. Здесь же надо описать применяемые в хозяйстве формы стимулирования труда. Если в хозяйстве работают хозрасчетные механизированные подразделения, то необходимо описать применяемую методику разработки хозрасчетного задания.

Задание по сбору материалов для раздела «Охрана труда»

(на преддипломную практику)

1. Изучить состояние организации охраны труда в целом по хозяйству и при эксплуатации МТП:

а) организация, оформление инструктажей и обучение по охране труда;

б) состояние отчетности по охране труда;

в) соблюдение правил расследования и учета несчастных случаев на производстве, по дороге на работу, с работы и в быту организация, оформление инструктажей по ТБ и обучение персонала по охране труда;

2. Сбор и анализ информации о состоянии травматизма за последние 3 года:

а) количество несчастных случаев на производстве, по пути на работу, с работы и в быту;

б) коэффициент частоты и тяжести травматизма – Кч и Кт (среднесписочное число работающих, потеряно дней по нетрудоспособности и количество несчастных случаев с потерей до 3-х и более 3-х рабочих дней);

в) распределение несчастных случаев по отраслям производства (растениеводство, животноводство, строительство, ремонтные мастерские и т.д.);

г) распределение несчастных случаев по возрасту (до 18 лет, 18…25, 26…30, 31…40, 41…50, свыше 51 лет);

д) анализ основных причин несчастных случаев при эксплуатации МТП, конструктивные недостатки машин, неисправность машин и оборудования, нарушение технологии и несовершенство индивидуальных средств защиты, отсутствие инструктажа, работа не по специальности, несоблюдение правил ТО и т. д.).

3. Изучить освоение средств на охрану труда за 3 года (в т. ч. на предупреждение несчастных случаев, профзаболеваний, общее улучшение условий труда), выполнение администрацией коллективных договоров.

4. Состояние производственной санитарии в отрасли, по которой выполняется проект (наличие насаждений, защитных зон, шум, вибрация, температура, скорость движения воздуха, влажность, запыленность, освещение, отопление).

5. Состояние техники безопасности на объекте проектирования (наличие оградительных установок и заземления, правильность эксплуатации сосудов под давлением и грузоподъемных устройств, аттестация обслуживающего персонала).

6. Система организация пожарной безопасности, наличие пожарного оборудования и средств тушения пожаров, защита от атмосферного и статического электричества.

7. Мероприятия по улучшению и пропаганде охраны труда. в т. ч. при эксплуатации МТП (наличие и освещение кабинетов и уголков по ТБ, дни охраны труда, участие в конкурсах по культуре производства, за здоровый образ жизни, наглядная агитация и т.д.).

8. Описать опасные зоны разрабатываемых приспособлений (механизмов) и машин, показать безопасные конструктивные решения.

9. Разработать мероприятия по улучшению ТБ, пожарной и электробезопасности и производственной санитарии.

10. Привести схему степени загрязнения почв в хозяйстве радионуклидами.